## Slide 1: KLINY, PERÁ, DRÁŽKOVÉ HRIADELE

## Slide 2: SPOJE KLINOM
slúžia na prenos otáčavého pohybu (krútiaceho momentu) z jednej súčiastky na druhú, spájajú hriadeľ s nábojom
rozoberateľný spoj s tvarovým aj silovým stykom
spoj je spojený normalizovanou súčiastkou –
klinom – majú jednostranný úkos 1:100

## Slide 3
ŽLIABKOVÉ KLINY (POZDĹŽNE):
KLIN BEZ NOSA KLIN S NOSOM

## Slide 4
VÝHODY:
prenos stredne veľkých krútiacich momentov
je jednoduchý
NEVÝHODY:
pri prenose krútiacich momentov pomocou klinu s nosom musí byť ochranný kryt
spoj sa nemôže použiť pri presných spojoch – porozmýšľaj prečo???

## Slide 5: SPOJE PEROM
prenášajú krútiaci moment z hriadeľa na náboj alebo naopak (napr. ozubené koleso s hriadeľom)
rozoberateľné spoje s tvarovým stykom
rozmery pier a drážok sú normalizované

## Slide 6
Perá sú v podstate pozdĺžne hranoly obdĺžnikového prierezu.
Sú normalizované (tesné, vodiace, kotúčové – na internete popozeraj rozdiel medzi nimi!!!) a uložené v žliabku, ktorý je v hriadeli aj náboji.
PERÁ

## Slide 7
TESNÉ PERO

## Slide 8
VÝHODY:
prenos stredne veľkých krútiacich momentov
jednoduché
nízka hmotnosť
NEVÝHODY:
zoslabujú súčiastky drážkou
musia byť poistené proti osovému posunutiu

## Slide 9: DRÁŽKOVÉ HRIADELE
prenášajú veľké krútiace momenty
perá sú vyrobené priamo na hriadeli a v náboji je rovnaký
počet drážok

## Slide 10: DRÁŽKOVANIE: rovnoboké drážkovanie evolventné drážkovanie jemné drážkovanie Priraď druh drážky k obrázku!!!