## Slide 1: Základná koncepcia číslicového počítača
Počítače riadené tokom inštrukcií
  Jednotlivé inštrukcie programu sa vykonávajú postupne za sebou, tak ako sú uložené v pamäti
Počítače riadené tokom údajov
  Vykoná sa práve tá inštrukcia, ktorá má pripravené údaje, pričom nezáleží od jej poradia

## Slide 2: Počítače riadené tokom inštrukcií (von Neumannovské počitače)
Základné črty
  Pamäť použitá na uloženie inštrukcií aj údajov
  Riadiaca jednotka použitá na výber inštrukcií z pamäte.
  Aritmeticko-logická jednotka použitá na vykonávanie operácií nad údajmi.
  Vstupná jednotka použitá na vstup údajov,
  Výstupná jednotka na výstup údajov.

## Slide 3: Počítače riadené tokom inštrukcií
Analógia a Bloková schéma von Neumanovho PC

## Slide 4: Princetonská architektúra

## Slide 5: Princetonská architektúra
spoločná pamäť pre inštrukcie a údaje
Prístup CPU k pamäti je rovnaký
používajú sa tie isté adresné, údajové i riadiace signály.
Samomodifikujúce sa programy
  program počas svojho behu môže meniť sám seba.
Procesory Intel 80x86.

## Slide 6: Harvardská architektúra

## Slide 7: Harvardská architektúra
majú oddelený adresný priestor pre program a pre údaje
program nemôže prepísať sám seba
na jednočipových mikropočítačoch
procesor Intel8051

## Slide 8: Počítače riadené tokom údajov
Vykoná sa práve tá inštrukcia, ktorá má pripravené údaje
Ak má viacero inštrukcií pripravené údaje, vykonajú sa paralelne.
Programu sa prispôsobuje štruktúra technických prostriedkov.

## Slide 9: Počítače riadené tokom údajov

## Slide 10: Počítače riadené tokom údajov
Princíp
  V pamäti inštrukcií sa nachádzajú všetky inštrukcie programu
  Arbitračná sieť zisťuje, ktorá inštrukcia (inštrukcie) je pripravená na vykonanie
  Túto inštrukciu vyberie a pridelí ju na vykonanie voľnému procesoru z poľa procesorov
  Keď procesor vykoná príslušnú inštrukciu, pošle výsledok do distribučnej siete