## Slide 1: Sériový prenos údajov
Mgr. Ing. Martin Butkovský

## Slide 2: Sériový prenos údajov
Obsah
  Úvod
  1. Sériový prenos údajov
    1.1 Štandardizované napäťové rozhranie RS-232C
    1.2 Riadenie sériového prenosu RS-232C

## Slide 3: 1. Sériový prenos údajov
Úvod
  Signál
    stanovený význam určenej (napr.elektrickej) veličiny na príslušnom
  prenosovom médiu (napr.elektrickom vodiči)
  Delenie signálov
    1. Analógové alebo Digitálne (číslicové)
    2. Vstupné alebo Výstupné
    3. Dátové alebo Riadiace

## Slide 4: 1. Sériový prenos údajov
jednotka datovej informácie = 1 bit
datová informácia = 1 bajt, 1 znak
kódovanie datovej informácie: väčšinou ASCII znaky
počet jednotiek datovej informácie: 5 - 8 bitov
rýchlosť sériového prenosu dát (počet bitov za sekundu)
  počet prenesených jednotiek datovej informácie za jednotku času.
  je medzinárodne stanovená stupnica doporučených rýchlostí
  rýchlosti majú velmi prísne tolerancie
    kvôli kompatibilite komunikujúcich zariadení.
  rýchlosti: 50, 75, 100, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bitov za sekundu

## Slide 5: 1. Sériový prenos údajov
Asynshrónny prenos údajov
  prenos údajov
    S - štart bit
      úvodný bit, za ktorým nasledujú datové bity
    1 až 8 bitov
      datové bity
    P - paritný bit
      bit plnený 0 alebo 1
      paritny nie je povinný,
      párna parita
        celkový počet jednotiek dátových bitov a paritného bitu je vždy párny
      nepárna parita
        celkový počet jednotiek dátových bitov a paritného bitu je vždy nepárny
    T - stop bit
      1 alebo 2 bity, ktoré ukončujú prenos datovej informácie (bajtu, znaku)

## Slide 6: 1. Sériový prenos údajov
Asynchrónny prenos údajov
  medzi jednotlivými dátovými blokmi sú medzery

## Slide 7: 1. Sériový prenos údajov
Synchrónny prenos údajov
  prenos údajov je spojený s hodinovým signálom
  nemá štart bit ani stop bit
  medzi jednotlivými dátovými blokmi nie su medzery

## Slide 8: 1.1 Štandardizované napäťové rozhranie RS-232C
navrhnuté pre pripájanie modemov ku komunikujúcim zariadeniam
pre prenos dát pre každý smer prenosu je určený 1 vodič
  ostatné vodice sú použité ako riadiace signály pre riadenie modemov
  riadiace signály sa používajú na prenos doplnkových riadiacich a stavových informácií
používa sa na prepojenie rôznych zariadení alebo zariadenia s modemom do vzdialenosti 10 - 15 m
  v priemyselných systémoch
  prístrojoch na vedeckú analýzu
  pokladničné systémy
  konfigurácia routerov a switchov

## Slide 9: 1.1 Štandardizované napäťové rozhranie RS-232C
norma definuje 2 typy rozhraní, ktoré sú voči sebe inverzné (signály majú opačný smer toku informácie):
  DTE - Data Terminal Equipment (koncové zariadenie prenosu dát - počítač)
  DCE - Data Control Equipment (zariadenie pre riadenie prenosu dát - modem)
jednotka datovej informácie = 1 bit
definovanie stavov na datových a riadiacich vodičoch:
  log.informácia stav n o r m a
  RS-232C, RS-232B
  log."0" ON +3 až +15 V +5 až +25 V
  log."1" OFF -3 až -15 V -5 až -25 V

## Slide 10: 1.1 Štandardizované napäťové rozhranie RS-232C
používajú sa 2 typy konektorov
  25-vývodov
    štandardný konektor pre pripojenie modemov, poskytuje všetky potrebné signály
      DTE má piny – samec, DCE má dierky - samica
  9-vývodov
    konektor s obmedzeným poctom riadiacich signálov, používaný v novších zariadeniach
RS-232 9 pinový kábel RS-232 25 pinový kábel

## Slide 11: 1.1 Štandardizované napäťové rozhranie RS-232C
Signály
  TxD - Transmit Data
    dáta smerujúce z DTE - počítača do DCE - modemu
  RxD – Receive Data
    dáta smerujúce z DCE – modemu do DTE - počítača
  RTS – Request to Send
    požiadavka vysielať dáta,
    logická 1 signalizuje, že DTE – počítač chce vysielať dáta
  CTS – Clear to Send
    povolenie k vysielať dáta z DTE - počítača do DCE - modemu
    logická 1 signalizuje, že DTE - počítač môže vysielať dáta
  DCD – Data Carrier Detect
    DCE – modem signalizuje, že má nosný signál na telefónnej linke a môže vysielať dáta

## Slide 12: 1.1 Štandardizované napäťové rozhranie RS-232C
Signály
  DSR – Data Set Ready
    pripravenosť DCE - modemu vysielať dáta
  DTR – Data Terminal Ready
    logická 1 na DTE – počítači signalizuje druhej strane, že je pripravený vysielať / prijímať dáta
    druhá strana sa aktivuje alebo deaktivuje
    modem odpovedá nastavením DSR na logickú jednotku
  RI – Ring Indicator
    logická 1 signalizuje prichádzajúci hovor do DTE - počítača
    niekto požaduje dátové spojenie
  GND
    signálová zem

## Slide 13: 1.1 Štandardizované napäťové rozhranie RS-232C

## Slide 14: 1.1 Štandardizované napäťové rozhranie RS-232C
Čo musí byť vopred dohodnuté
  1. Rýchlosť
    (v BAUDoch P: 19 200 Bd, 9 600 Bd, 4 800 Bd, 2 400 Bd, 1 200 Bd, 600 Bd, 300 Bd, ...) 1 Bd=1/Tbitu,
  2. počet prenášaných bitov P: 5, 6, 7, 8 ,
  3. či sa prenáša pomocný bit:
    ak áno či je to kontrolný bit (či párna parita, či nepárna parita),
    ak áno o aké údaje ide (či je údaj dáta, či riadiaci signál),
  4. počet STOP bitov
    či je jeden STOP bit, či sú dva STOP bity
  5. či je kontrola riadená

## Slide 15: 1.2 Riadenie sériového prenosu RS-232C
riadenie prichádza do úvahy vtedy, keď treba obmedziť rýchlosť prenosu dát z dôvodu, že prijímajúce zariadenie nie je schopné prijímat data z vysielajúceho zariadenia takou rýchlosťou akou je vysielač schopný data vysielať
technické spôsoby riadenia prenosu
  a) neriadený prenos
  b) prenos s ošetrením riadiacich signálov
  c) riadený prenos (handshaking)

## Slide 16: 1.2 Riadenie sériového prenosu RS-232C
a) neriadený prenos
  na prenos stačia 3 vodie: TXD, RXD a SG
  používa sa vtedy, keď:
    1. prijímač je schopný vždy prijímať data aj v tom najnepriaznivejšom prípade
      inak môže prísť ku strate údajov
    2. riadenie prenosu sa vykonáva programovými prostriedkami
    SG
      signálová zem
    TxD - Transmit Data
      dáta smerujúce z DTE - počítača do DCE - modemu
    RxD – Receive Data
      dáta smerujúce z DCE – modemu do DTE - počítača

## Slide 17: 1.2 Riadenie sériového prenosu RS-232C
b) prenos s ošetrením riadiacich signálov
  používa sa vtedy, keď komunikácia bude prebiehať priamo medzi
  dvomi koncovými zariadeniami prenosu (medzi 2 počítačmi)
  (napr. pri požití COPY pod MS-DOS cez sériový port COM1,COM2,...)
  RTS – Request to Send
  logická 1 signalizuje, že DTE – počítač chce vysielať dáta
  CTS – Clear to Send
  logická 1 signalizuje, že DTE - počítač môže vysielať dáta
  DTR – Data Terminal Ready
  logická 1 signalizuje, že DTE je pripravený vysielať dáta
  modem odpovedá nastavením DSR na logickú jednotku
  DSR – Data Set Ready
    pripravenosť DCE - modemu vysielať dáta
    DCD – Data Carrier Detect
    DCE – modem signalizuje, že má nosný signál na telefónnej
    linke a môže vysielať dáta

## Slide 18: 1.2 Riadenie sériového prenosu RS-232C
c) riadený prenos (handshaking)
  na riadenie prenosu dát používa jedno alebo viac prepojení medzi riadiacimi signálmi
    napr. pri pripojení tlačiarne alebo plottera so sériovým rozhraním

## Slide 19: 1.2 Riadenie sériového prenosu RS-232C
Protokoly riadenia sériového prenosu dát
  a) sériový protokol s indikáciou obsadenia - bajtový režim
  b) sériový protokol s indikáciou obsadenia - blokový režim
  c) XON / XOFF protocol
  d) ACK protokol

## Slide 20: 1.2 Riadenie sériového prenosu RS-232C
a) sériový protokol s indikáciou obsadenia - bajtový režim
  princíp
    po každom prijatom znaku (bajtu) prijímač vyšle krátky impulz signálu DTR do stavu OFF,
    čím potvrdzuje príjem znaku
    ak prijímač nie je schopný prijímať znaky (bajty), počas zaneprázdnenosti prijímač necháva DTR v stave OFF. V tomto stave vysielač nemá posielať data.
Signály prijímača
RxD – prijaté dáta
DTR – pripravený
vysielať dáta

## Slide 21: 1.2 Riadenie sériového prenosu RS-232C
b) sériový protokol s indikáciou obsadenia - blokový režim
  princíp
    prijímač vysiela signál DTR
      v stave ON, keď môže prijímať data,
      v stave OFF, keď je zaneprázdnený inou činnosťou a nemôže prijímať data
Signály prijímača
RxD – prijaté dáta
DTR – pripravený
vysielať dáta

## Slide 22: 1.2 Riadenie sériového prenosu RS-232C
c) XON / XOFF protokol
  XOFF = 13h (DC3 v ASCII)
  XON = 11h (DC1 v ASCII)
  princíp
    prijímač vysiela po datovom vodiči TxD znak XOFF vtedy, keď sa približuje vstupná vyrovnávacia pamäť znakov k úplnému zaplneniu
    vysielač na základe príjatia tohoto znaku prestane vysielať ďalšie znaky, pokračuje vo vysielaní až potom ako príjme znak XON, ktorý prijímač vyšle po skončení príčiny zaneprázdnenia
      (napr.vytlačenie znakov pri tlačiarni)
    prijímač musí mať ešte miesto pre vstup niekoľkých znakov po vyslaní prvého znaku XOFF, ktoré sa môžu objaviť na vstupe prijímača kvôli oneskoreniu rozpoznania sugnálu XOFF na strane vysielača
Signály prijímača
RxD – prijaté
dáta
TxD – vysielané
dáta

## Slide 23: 1.2 Riadenie sériového prenosu RS-232C
d) ACK protokol
  ACK = 06h (v ASCII), ENQ =05h
  princíp
    prijímač si každý znak (bajt) požiada vyslaním riadiaceho znaku ACK
    v prípade zaneprázdnenia tento riadiaci znak vyšle až po skonení príčiny zaneprázdnenia
    niekedy namiesto znaku ACK (06h v ASCII) prijímač vysiela znak ENQ (05h v ASCII)
Signály prijímača
RxD – prijaté dáta
TxD – vysielané dáta