## Slide 1: Zbernice
Mgr. Ing. Martin Butkovský

## Slide 2: Zbernice
množina liniek (vodičov), ktoré navzájom prepájajú všetky prvky na danej úrovni
umožňujú spojiť každé zariadenie s každým
v danom okamihu môže údaje vysielať a prijímať iba jedno zariadenie.
ostatné zariadenia musia byť od zbernice odpojené
na zbernicu sa pripája procesor, pamäť, vstupné a výstupné zariadenia

## Slide 3: Rozdelenie zberníc
podľa spôsobu riadenia
podľa tvaru prenášaných údajov
podľa synchronizácie prenosu
podľa typu prenášaných údajov
podľa časového multiplexu
podľa spôsobu prideľovania zbernice

## Slide 4: Rozdelenie zberníc podľa spôsobu riadenia
Single-Master
  v systéme sa nachádza iba vžjeden prvok, ktorý môže pracovať vždy iba ako nadriadený (MASTER)
  CPU je nadriadeným zariadením,
  pamäť a I/O zariadenia sú podriadenými zariadeniami
Multi-Master
  na zbernicu je pripojených viacero zariadení, z ktorých každé môže riadiť zbernicu
  v danom okamihu môže byť zbernica riadená iba jedným zariadením

## Slide 5: Rozdelenie zberníc podľa tvaru prenášaných údajov
Paralené
  v jednom cykle sa naraz prenesie viacbitové slovo 8, 16, 32, 64 bitov
Sériové
  údaje sa prenášajú bit po bite

## Slide 6: Rozdelenie zberníc podľa synchronizácie prenosu
Synchrónne
  prenos je synchronizovaný spoločným hodinovým signálom
  rýchlejšie

## Slide 7: Rozdelenie zberníc podľa synchronizácie prenosu

## Slide 8: Rozdelenie zberníc podľa synchronizácie prenosu
Asynchrónne
  prenos je synchronizovaný odpoveďou zariadenia
  pomalšie

## Slide 9: Rozdelenie zberníc typu prenášaných údajov
Adresná zbernica
  prenášajú sa adresy generované nadriadeným prvkom zbernice
  Dátová zbernica
    prenášajú sa inštrukcie a údaje
Riadiaca zbernica
  povely, ktoré dáva nadriadené zariadenie podriadeným (signál čítania alebo zápisu)
  žiadosti, ktorými sa podriadené zariadenia obracajú na nadriadeného (žiadosť o prerušenie)

## Slide 10: Rozdelenie zberníc podľa časového multiplexu
Multiplexované
  obsahujú iba 1 vodič, ktorý spája multiplexor a demultiplexor
  zbernica prenáša v jednom časovom okamihu iba jeden typ informácie napríklad adresu alebo dáta alebo riadiace signály
  v ďaľšom časovom okamihu prenáša iný typ informácie, napríklad údaje

## Slide 12: Rozdelenie zberníc podľa časového multiplexu
Nemultiplexované
  význam signálov prenášaných po zbernici sa s časom nemení
  adresy, dáta a riadiace signály sa prenášajú samostatne a oddelene po inom
  vodiči

## Slide 13: Rozdelenie zberníc podla spôsobu prideľovania zbernice
prenos údajov len medzi dvomi zariadeniami zabezpečuje „Radič zbernice - Arbiter“
Arbiter sa stará o prideľovanie zbernice zariadeniu, ktoré žiada o ZB
v jednom okamihu môže o ZB žiadať viac zariadení
existuje viacero spôsobov ako je arbiter realizovaný - akým spôsobom je ZB prideľovaná.
Arbiter je funkčne iba jeden, ale fyzicky môže byť jeden alebo môže byť rozdelený medzi viacero zariadení a preto hovoríme o:
  1. centralizovaný arbiter - fyzicky je jeden,
  2. decentralizovaný arbiter - fyzicky je ich viacej

## Slide 14: Rozdelenie zberníc spôsobu prideľovania zbernice
Centralizovaný arbiter
  Centralizovaný arbiter s nezávislými žiadosťami
    každé zariadenie, ktoré chce prenášať údaje,
    môže požiadať o pridelenie ZB po extra linke
    „Žiadosť o ZB“.
    Žiadať o ZB môže iba vtedy ak ZB nie je
    obsadená - neprebieha komunikácia
    zariadenie, ktorému bude ZB pridelená,
    vyšle signál „Zbernica obsadená“ a môže
    komunikovať s iným zariadením
    keď bude komunikácia ukončená,
    zariadenie stiahne signál ZB obsadená

## Slide 15: Rozdelenie zberníc spôsobu prideľovania zbernice
Centralizovaný arbiter
  Centralizovaný arbiter s nezávislými žiadosťami
    ak viacero zariadení požiada o zbernicu naraz na základe nezávislých žiadostí extra linky „Žiadosť o ZB“, bude zbernica pridelená jedným z nasledovných spôsobov:
      Prideľovanie podľa priority
      Prideľovanie s prepadom
      Prideľovanie v kruhu

## Slide 16: Rozdelenie zberníc spôsobu prideľovania zbernice
Centralizovaný arbiter
  Centralizovaný arbiter s nezávislými žiadosťami
    prideľovanie podľa priority
      každé zariadenie má pridelené identifikačné číslo (ID) s tým, že arbiter pridelí ZB zariadeniu, ktoré má najmenšie ID
      zariadenie s najmenším ID má najvyššiu prioritu
      priorita zariadenia sa nemení
    prideľovanie podľa priority s prepadom
      v tomto prípade sa priorita mení tak, že priorita zariadenie, ktorému bola zbernica pridelená, klesne na najnižšiu úroveň
    prideľovanie v kruhu
      arbiter prideľuje zbernicu postupne za sebou každému zariadeniu

## Slide 17: Rozdelenie zberníc spôsobu prideľovania zbernice
Centralizovaný arbiter
  Centralizovaný arbiter s vyzváňaním
    Arbiter dostane žiadosť o pridelenie
    zbernice po jednej linke, takže nevie,
    ktoré zariadenie žiada o zbernicu
    súčasťou arbitra je počítadlo (CT),
    podľa ktorého prideľuje ZB
    ak Arbiter obdrží žiadosť o ZB, tak
    inkrementuje počítadlo a po
    vyzváňacích linkách pošle ID
    zariadenia, ktorému prideľuje ZB

## Slide 18: Rozdelenie zberníc spôsobu prideľovania zbernice
Centralizovaný arbiter
  Centralizovaný arbiter s vyzváňaním
    ak toto zariadenie žiadalo o ZB,
    tak vystaví signál ZB obsadená
    ak toto zariadenie nežiadalo o ZB,
    tak nevystaví signál ZB obsadená,
    načo arbiter inkrementuje počítadlo
    a na vyzváňacie linky pošle nové ID
    takto to pokračuje až kým zariadenie,
    ktoré žiadalo o ZB nevyšle signál
    ZB obsadená

## Slide 19: Rozdelenie zberníc spôsobu prideľovania zbernice
Centralizovaný arbiter
  Centralizovaný arbiter s vyzváňaním
    Prideľovanie podľa spravodlivosti
      prideľovanie, ktoré bolo popísané vyššie
    Prideľovanie podľa priority
      po pridelení zbernice zariadeniu, ktoré vyšle signál ZB obsadená, arbiter resetuje počítadlo a po žiadosti o ZB začne inkrementovať v poradí 0,1,2, 3
      takýmto spôsobom sa docieli prideľovanie zbernice podľa priority

## Slide 20: Rozdelenie zberníc spôsobu prideľovania zbernice
Decentralizovaný arbiter
  prepojenie zariadení, ktoré sú vzdialené viac od seba
  príklad: pripojenie viacerých externých zariadení k počítaču
  Predávanie oprávnenia v kruhu podľa spravodlivosti
  Predávanie oprávnenia v kruhu podľa priority

## Slide 21: Rozdelenie zberníc spôsobu prideľovania zbernice
Decentralizovaný arbiter
  Predávanie oprávnenia v kruhu podľa spravodlivosti
    decentralizovný arbiter posúva v kruhu oprávnenie kto môže komunikovať
    komunikovať môže zariadenie, ktoré má oprávnenie
    ak zariadenie nepotrebuje komunikovať, pošle oprávnenie ďalej
    Ak zariadenie chce komunikovať po zbernici, pošle oprávnenie ďalej až keď komunikáciu skončí
    cesta predávania oprávnenia komunikovať - OP

## Slide 22: Rozdelenie zberníc spôsobu prideľovania zbernice
Decentralizovaný arbiter
  Predávanie oprávnenia v kruhu podľa priority
    komunikovať môže zariadenie, ktoré má oprávnenie s tým rozdielom, že ak nechce komunikovať pošle oprávnenie ďalej (smer OP bez kom.)
    po skončení komunikácie pošle oprávnenie zariadeniu s najnižším ID (smer OP s kom)
    predávanie oprávnenia môže byť vysielané po extra linkách ako je zobrazené na obrázkoch alebo po zbernici so zaadresovaním zariadenia, ktorému je určené