## Slide 1: Parametre a Technológie procesorov.
Mgr. Ing. Martin Butkovský

## Slide 2: Parametre a Technológie procesorov.
Úvod
  CPU – Central Processing Unit
    centrálna procesorová jednotka
    vykonáva inštrukcie a spracúvava dáta programu vo forme strojového kódu

## Slide 3: Parametre procesorov
Frekvencia
FLOPS
Socket (Pätica)
Cache
Šírka slova
Šírka dátovej zbernice
Veľkosť adresovateľnej pamäte
Chladič

## Slide 4: Parametre procesorov
Frekvencia
  počet cyklov za 1 sekundu
  koľkokrát je procesor schopný zmeniť svoj stav za 1 sekundu
  udáva sa v Hertzoch (Hz)
  f = 1/T
    T – perióda
      dĺžka jedného cyklu
      interval medzi 2 impulzmi

## Slide 5: Parametre procesorov
FLOPS – FLoating Operations Per Second
  počet operácií s pohyblivou rádovou čiarkou za 1 sekundu
  operácie s desatinnou čiarkou vykonáva numerický koprocesor

## Slide 6: Parametre procesorov
Socket
  pätica na základnej doske na pripojenie procesora
  podľa typu pinov sa delia na:
    LGA (Land Grid Array)
      plošné kontakty sa pril­ožia na pä­ti­cu a
      proce­sor sa za­bez­pe­čí ob­vo­do­vým rámom
    PGA (Pin Grid Array)
      pi­ny na procesore sa za­sú­va­jú do ot­vo­rov
      v pä­ti­ci na zá­klad­nej dos­ke
    BGA (Ball Grid Array)
      neobsa­hu­je pi­ny vô­bec
      nerozo­be­ra­teľ­né prepojenie
      kon­tak­ty v po­do­be ma­lých guľôčok sú pris­páj­ko­va­né
      do otvorov v pä­ti­ci

## Slide 7: Parametre procesorov
Cache
  rýchla vyrovnávacia pamäť, ktorá urýchľuje tok údajov medzi procesorom a operačnou pamäťou
  veľkosť pamäti cache sa postupne zväčšuje, najčastejšie niekoľko MB
  má až tri úrovne
    Level 1 (L1) cache - veľmi malá, ale vzhľadom k jej polohe v samotnom jadre veľmi rýchlo prístupná
      je vždy rozdelená na Dátovú cache (Data cache) a Inštrukčnú cache (Instruction cache), preto sa vždy udáva 2x
    Level 2 (L2) cache - obvykle umiestnená v procesore, ale nie v samotnom jadre
    Level 3 (L3) cache - najpomalšia z troch vyrovnávacích pamätí, ale aj najväčšia

## Slide 8: Parametre procesorov
Šírka slova
  počet bitov, ktoré je procesor schopný spracovať v rámci jednej inštrukcie vo vnútri procesora
    šírka vnútornej zbernice 8, 16,32, 64 bitov
Šírka dátovej zbernice
  počet bitov, ktoré je procesor schopný preniesť po vonkajšej zbernici určenej na komunikáciu procesora s okolím
Veľkosť adresovateľnej pamäte
  veľkosť operačnej pamäte, ktorú je schopný procesor adresovať,
  v súčasnosti sa používa 32 bitov a 64 bitov a podľa toho sa určuje architektúra

## Slide 9: Parametre procesorov
Taktovanie procesora
  proces zvyšovania, ale aj znižovania výslednej frekvencie procesora
  rovná sa súčinu základného taktu (Base Clock - BCLK) a hodnoty
  frekvenčného násobiča procesora
  Base Clock – BCLK
    frekvencia generovaná oscilátorom na základnej doske
    okrem procesora ovplyvňuje rad ďalších frekvencií, napríklad taktovanie pamätí,
    jej predvolená hodnota je nastavená na 100 MHz
  frekvenciu procesora je možné ovplyvniť:
    1. zmenou BCLK, čo sa neodporúča z dôvodu zníženej stability
    2. úpravou hodnoty násobiča
      násobič môže byť odomknutý alebo zamknutý (dané výrobcom)

## Slide 10: Parametre procesorov
Chladič
  počet bitov, ktoré je procesor schopný spracovať v rámci jednej inštrukcie vo
Napájanie ventilátora
Pasivny chladič
Aktivny chladič – ventilátor

## Slide 11: Technológie procesorov
Počet jadier
Hyper-Threading
Boost frekvencia
Integrovanie grafického jadra priamo do hlavného procesora
Thermal Design Power – TDP
Výrobná technológia

## Slide 12: Technológie procesorov
Počet jadier
  samostatné výpočtové jednotky
  jadrá sú na sebe výpočtovo nezávislé,
    procesor je schopný v jednej chvíli spracovávať niekoľko rôznych inštrukcií a obsluhovať niekoľko programov naraz (multitasking)
  vlákno – časť binárneho kódu, ktoré prechádza cez jadro procesora
    jedno procesorové jadro mohlo spracovávať iba jedno softvérové vlákno
    viac jadrové procesory mohli v jednom okamihu spracovávať viacej vlákien a tym pádom mohli vykonávať inštrukcie paralelne s podmienkou, že inštrukcie sú dátovo nezávislé

## Slide 13: Technológie procesorov
Hyper-Threading (Intel) a Simultaneous multithreading (AMD)
  umožňuje, aby jedno fyzické jadro spracovávalo dve vlákna
  z toho dôvodu sa o procesorových vláknach hovorí aj ako o virtuálnych alebo logických jadrách

## Slide 14: Technológie procesorov
Boost frekvencia
  automatické prispôsobovanie frekvencie procesora
    keď je procesor intenzívne vyťažovaný, zvýši dočasne frekvenciu až po hraničný "boost" limit, čím si zabezpečí dostatok výkonu
    ak takýto výkon nie je potrebný, frekvencia zostane nižšia, a vo výsledku sa ušetrí energia
  Turbo Boost (Intel) a Turbo Core (AMD)
  Extended Frequency Range – XFR (AMD)
    nová technológia, ktorá by mala pri výraznej teplotnej rezerve procesora
    automaticky pretaktovať ešte nad úroveň boost limitu
    potrebujú výkonnejšie chladenie

## Slide 15: Technológie procesorov
Thermal Design Power – TPD
  maximálny tepelný výkon procesora
    množstvo tepla, ktoré pri svojom maximálnom zaťažení môže produkovať
    nižšie TDP sa rovná nižšej spotrebe procesora
    nejde o spotrebu procesora

## Slide 16: Technológie procesorov
Výrobná technológia
  udáva sa v nanometroch
  jej hodnota informuje o rozmeroch tranzistorov v procesore
  čím sú tranzistory menšie, tým viac ich je možné na čip umiestniť a zároveň zmenšiť jeho priestorovú náročnosť
  menšie tranzistory majú nižšiu spotrebu a dokážu spínať rýchlejšie, čo sa pozitívne prejavuje na zvyšovaní frekvencií procesorov