## Slide 1: Vnútorná štruktúra procesora
Mgr. Ing. Martin Butkovský

## Slide 2: Vnútorná štruktúra procesora
Vo vnútri procesora sa nachádzajú nasledujúce moduly:
  Riadiaca jednotka
  Aritmeticko – logická jednotka
  Registre
  Zbernice

## Slide 3: Vnútorná štruktúra procesora
  Aritmeticko – logická jednotka
  vykonáva aritmetické operácie (+,-,*,/), logické operácie (AND, OR, NOT, XOR) a posuny (logický, kruhový)
    obsahuje:
      1. akumulátor A - register
      2. samostatná aritmeticko-logická jednotka
      3. registre
        dátové registre podľa typu počítača, B, C, D, ...
        FLAG register - register príznakov

## Slide 4: Vnútorná štruktúra procesora
  Aritmeticko – logická jednotka
    ALU okrem výpočtových operácií robí aj vyhodnotenie operácií a túto informáciu ukladá do registra príznakov FLAG – 8 bitový register
      Najpoužívanejšie príznaky sú:
        1. príznak Z - Zero bit - nastaví sa na 1 ak je výsledok rovný 0
        2. príznak S - Signum - nastaví sa na 1 ak je výsledok menší ako 0
        3. príznak P - Parity - nastaví sa na 1 ak výsledok má nepárnu paritu
        4. príznak C - Carry bit - nastaví sa na 1 ak došlo k pretečeniu, pri najvyššom bite
        nastal prenos do vyššieho rádu
        5. príznak AC - nastaví sa na 1 ak došlo k pretečeniu na 4 bite

## Slide 5: Vnútorná štruktúra procesora
Riadiaca jednotka
  vyberá inštrukcie z vyrovnávacej L1 cache pre inštrukcie, dekóduje ich a zabezpečuje ich vykonanie
  obsahuje resp. sa skladá z
    1. RI - Register Inštrukcií
      register, do ktorého sa načítava inštrukcia z L1 inštrukčnej cache
    2. DI - Dekóder Inštrukcií
    3. PC - Počítadlo Inštrukcií adries
      register, ktorý obsahuje adresu nasledujúcej inštrukcie
    4. Časovacie riadiace signály

## Slide 6: Architektúra 8 bitového mikroprocesora
Bloková schéma 8 bitového mikroprocesora

## Slide 7: Architektúra 8 bitového mikroprocesora
Môžeme rozlíšiť 4 základné subsystémy
  1. Riadiaca jednotka (Control Unit)
  2. Sada registrov (Register set)
  3. Aritmeticko – logická jednotka (Aritmetical - logical unit)
  4. Vonkajšie jednotka rozhrania zbernice (External Bus Interface Unit)
Tieto 4 subsystémy sú prepojené 3 zbernicami,
  1. Dátová zbernica
  2. Adresová zbernica
  3. Riadiaca zbernica
ktoré označujeme spoločným názvom systémová zbernica

## Slide 8: Architektúra 8 bitového mikroprocesora
Sada registrov obsahuje
  1. univerzálne registre (general purpose registers)
  2. špecialne registre (special purpose registers)
    a. Programové počítadlo (Program Counter)
    b. Adresové registre (Address registers)
    c. Ukazovateľ zásobníka (Stack pointer register)
    d. Stavový register (Status register)

## Slide 9: Architektúra 8 bitového mikroprocesora
Vonkajšia jednotka rozhrania zbernice (Externa bus interface unit) obsahuje dva zásobníkové registre (buffer registers)
  1. Dátové zásobníkové registre (Data buffer register)
  2. Adresné zásobníkové registre (Address buffer register)
Ich funkciou je dočasné úložisko v prenose medzi vnútornými a vonkajšími zbernicami mikroprocesora