## Slide 1: Zoznam inštrukcií procesora
Mgr. Ing. Martin Butkovský

## Slide 2: Zoznam inštrukcií procesora
Čo je inštrukcia ?
  časť kódu, ktorá prikazuje procesoru, čo má vykonať so vstupnými údajmi a kam má uložiť výstup pre ďaľšie použitie
Jazyk Symbolických Inštrukcií (JSI) / Jazyk Symbolických Adries (JSA)
  programovací jazyk, ktorý prekladá inštrukcie do strojového kódu na úrovni daného procesora
  hovorí sa mu aj Assembler

## Slide 3: Zoznam inštrukcií procesora
typy inštrukcií:
  aritmeticko-logické inštrukcie
  prenosné inštrukcie
  bitové operácie
  riadiace inštrukcie
  systémové inštrukcie

## Slide 4: Aritmeticko – Logické inštrukcie
Aritmetické operácie:
  ADD - sčitovanie
  SUB – odčítanie
  MUL - násobenie
  DIV - delenie
  ABS – absolutná hodnota argumentu
  NEG – obracajúce znamienko argumentu - záporne znamienko.
  INC - inkrementácia o jedna
  DEC - dekrementácia o jedna

## Slide 5: Aritmeticko – Logické inštrukcie
Logické operácie:
  AND - logický súčin argumentov
  OR - logický súčet argumentov
  EXOR - exkluzívny súčet argumentov
  NOT - komplement k argumentu – negácia

## Slide 6: Prenosné Inštrukcie
Inštrukcie, ktoré:
  prenášajú dáta medzi registrami alebo medzi registrom a RAM pamäťou – MOV
  prenáša údaje z registra na vrch zásobníka – PUSH
  prenos údajov z vrchu zásobníka do registra – POP
  ukladajú dáta do registra alebo do RAM – STR – store
  načítavajú dáta z registra alebo z pamäte RAM do registra – LOAD
  načítavajú efektívnu adresu z pamäte RAM do registra – LEA – Load Effective Address
  prenos údajov na vstup vstupno/výstupných zariadení – IN
  prenos údajov na výstup vstupno/výstupných zariadení - OUT

## Slide 7: Bitové operácie
umožňujú meniť bity v registroch
  SHL/SHR - logický posun doľava alebo doprava
  SAL/SAR - aritmeticky posun doľava alebo doprava
  ROL/ROR - kruhový posun doľava alebo doprava
  CLR - nastavenie všetkých bitov registra na 0
  SET - nastavenie všetkých bitov registra na 1

## Slide 8: Bitové operácie
testovanie jedného bitu
  BTS - Bit TeSt
    test bitov a nastavenie operácie
    aktuálna hodnota bitu sa skopíruje do registra FLAG (register príznakov) a testovací bit je nastavený na 1
  BSP - Bit Set Prime
    testovanie bitov na hodnotu 1
    vyhľadáva bit rovný 1 v slove alebo v dvojitom slove a do registra je zapísaná pozícia prvej jednotky

## Slide 9: Riadiace Inštrukcie
Inštrukcie, ktoré:
  1. riadia podprogram
    CALL – volanie podprogramu
    RET – návrat z podprogramu
  2. riadia skoky
    skoky s podmienkou
      JE /JZ - Jump if Equal / Jump if Zero
    skoky bez podmienky
      JMP - jump
    preskočenie nasledujúceho kroku
      SKIP

## Slide 10: Riadiace Inštrukcie
Inštrukcie, ktoré:
  3. riadia cykly:
    LOOPE / LOOPZ - LOOP if Equal / LOOP if Zero
      vykoná slučku ak register je rovný cieľovej hodnote alebo nule
  4. riadia prerušenia
    INT / INTO - INterrupT / INterrupT if Overflow
      programové prerušenie alebo prerušenie kvôli pretečeniu
  4. Zastavia vykonávanie programu
    HALT