## Slide 1: Formát inštrukcie
inštrukcie obsahujú viacero bitových polí, ktoré majú špeciálny význam.
vo všeobecnosti môžeme bitové polia rozdeliť na:
  1. Kód operácie / Operačný Kód
  2. Zdrojové / Cieľové Operandy (Vstupné / Výstupné Údaje)
  3. Adresy Zdrojových Operandov (Adresy Vstupných Údajov)
  4. Adresy Cieľových Operandov (Adresy Výstupných Údajov)
  5. Adresu nasledujúcej inštrukcie

## Slide 2: Formát inštrukcie
inštrukcie môžu mať rovnakú alebo rôznu dĺžku
podľa počtu adries môžeme rozdeliť inštrukcie na
  inštrukcie s tromi adresami
  inštrukcie s dvomi adresami
  inštrukcie s jednou adresou
  inštrukcie bez adresy

## Slide 3: Formát inštrukcie
  inštrukcie s tromi adresami
    syntax
      operácia cieľ, zdroj_1, zdroj_2
  príklad:
    ADD A, B, C
    A, B, C sú premenné, ktoré sú uložené v pamäti RAM

## Slide 4: Formát inštrukcie
  inštrukcie s tromi adresami
  Príklad:
    napíšte program, ktorý vypočíta Y = (A+B) * (C+D) pomocou inštrukcií s tromi adresami
  Riešenie:
    ADD R1, A, B ;R1 <- M[A] + M[B]
    ADD R2, C,D ;R2 <- M[C] + M[D]
    MUL Y, R1, R2 ;M[Y] <- R1 * R2

## Slide 5: Formát inštrukcie
  inštrukcie s dvomi adresami
    syntax
      operácia cieľ, zdroj_1
  príklad:
    ADD A, B
    A, B sú premenné, ktoré sú uložené v pamäti RAM

## Slide 6: Formát inštrukcie
  inštrukcie s dvomi adresami
  Príklad:
    napíšte program, ktorý vypočíta Y = (A+B) * (C+D) pomocou inštrukcií s dvomi adresami
  Riešenie:
    MOV R1, A ;R1 <- M[A] prenos premennej A do registra R1
    ADD R1, B ;R1 <- R1 + M[B] vykoná operáciu A+B a uloží do registra R1
    MOV R2, C ;R1 <- M[C] prenos premennej C do registra R2
    ADD R2, D ;R1 <- R1 + M[D] vykoná operáciu C+D a uloží do registra R2
    MUL R1, R2 ;R1 <- R1 * R2 vykoná operáciu (A+B)*(C+D)
    MOV Y, R1 ;M[Y] <- R1 prenos premennej uloženej v registri R1 do Y v pamäti

## Slide 7: Formát inštrukcie
  inštrukcie s jednou adresou
    syntax
      operácia zdroj_1
  príklad:
    ADD A
    A je premenná, ktoré sú uložené v pamäti RAM

## Slide 8: Formát inštrukcie
  inštrukcie s jednou adresou
  Príklad:
    napíšte program, ktorý vypočíta Y = (A+B) * (C+D) pomocou inštrukcií s jednou adresou
  Riešenie:
    LOAD A ;AC <- M[A]
    ADD B ;AC <- AC + M[B] vykoná A+B
    STORE T ;M[T] <- AC
    LOAD C ;AC <- M[C]
    ADD D ;AC <- AC + M[D] vykoná C+D
    MUL T ;AC <- AC * M[T] vykoná (A+B) * (C+D)
    MOV Y ;M[Y] <- AC

## Slide 9: Formát inštrukcie
  inštrukcie bez adries
    syntax
      operácia
  práca so zásobníkom

## Slide 10: Formát inštrukcie
  inštrukcie bez adries
  Príklad:
    napíšte program, ktorý vypočíta Y = (A+B) * (C+D) pomocou inštrukcií s tromi adresami
  Riešenie:
    PUSH A ; na vrch zásobníka vložím premennú A z pamäte
    PUSH B ; na vrch zásobníka vložím premennú B z pamäte nad premennú A
    ADD ; spočítam premenné A+B v zásobníku a výsledok bude na vrchu zásobníka
    PUSH C ; na vrch zásobníka vložím premennú C z pamäte nad výsledkom A+B
    PUSH D ; na vrch zásobníka vložím premennú D z pamäte nad premennú C
    ADD ; spočítam premenné C+D v zásobníku a výsledok bude na vrchu zásobníka
    MUL ; vynásobím vrchné dva údaje v zásobníku (C+D)*(A+B)
    POP Y ;vrch zásobníka vložím do pamäte do premennej Y

## Slide 11: Formát inštrukcie
  Formát inštrukcie môže mať pevnú alebo pohyblivú dĺžku.

## Slide 12: Formát inštrukcie
Inštrukcie s pevnou dĺžkou:
  všetky inštrukcie majú rovnakú dĺžku
  inštrukcie sú rozdelené do jednotlivých polí
  všetky polia inštrukcie môžu byť dekódované súčasne
Dekóder inštrukcií
  zložený z mnohých dekodérov polí, ktoré pracujú paralelne
  každý dekodér generuje jeden aktívny signál, ktorý spúšťa vykonanie operácie v počítači

## Slide 13: Formát inštrukcie

## Slide 14: Formát inštrukcie
Inštrukcie s pohyblivou dĺžkou
  majú rôznu dĺžku a delenie do polí je pre jednotlivé inštrukcie rôzne
  dekódovanie inštrukcií prebieha postupne, jedna fáza po druhej
  v každej fáze sa dekódujú vybrané polia inštrukcií
  Dekódovanie je riadené
    1. časovými signálmi, ktoré prichádzajú do riadiacej jednotky z generátora hodinových signálov
    2. dekódovaním bitových polí inštrukcie

## Slide 15: Formát inštrukcie