## Slide 1: Prerušenia a Výnimky
Mgr. Ing. Martin Butkovský

## Slide 2: Prerušenia a Výnimky
prerušenia umožňujú ovplyvňovať vykonávanie počítačových programov z vonkajšieho sveta pomocou hardvérovej metódy
procesor má 2 prerušovacie piny
  maskovateľné prerušovacie piny
  nemaskovateľné prerušovacie piny
externé zariadenia môžu odosielať signály, ktoré vyžadujú vykonanie podprogramu na spracovanie prerušenia

## Slide 3: Prerušenia a Výnimky
žiadosť o prerušenie spôsobí pozastavenie vykonávania aktuálneho programu hneď po dokončení aktuálne vykonávanej inštrukcie
namiesto vykonania nasledujúcej programovej inštrukcie sa zavolá podprogram na spracovanie prerušenia vynútené hardvérovým spôsobom začínajúc od adresy uloženej v špeciálnom registri

## Slide 4: Prerušenia a Výnimky
Obrázok:
akcie zahrnuté do spracovania prerušenia
  vykonávanie inštrukcií aktuálneho programu
  volanie podprogramu spracovania prerušenia
  uloženie obsahu registrov do zásobníka
  vykonanie prerušenia
  obnovenie obsahu registrov zo zásobníka
  vrátenie sa do predchádzajúceho programu

## Slide 5: Prerušenia a Výnimky
  podprogram spracovania prerušenia ukladá do zásobníka stavy vybraných základných registrov procesora, ktoré budú potrebné na obnovenie stavu prerušeného programu po návrate z prerušenia.
  uložené registre sú počítadlo programov, stavový register procesora, ukazovateľ zásobníka procesora, akumulátor a niekoľko základných registrov na všeobecné účely, ktoré obsahujú údaje

## Slide 6: Prerušenia a Výnimky
  ďalej sa vykoná podprogram spracovania prerušenia, ktorý vykonáva
  niektoré operácie s vyššou prioritou ako súčasný program
  po dokončení podprogramu na spracovanie prerušenia sa obsah registrov,
  ktoré sú dôležité pre obnovenie činnosti prerušeného programu,
  načítava jeden po druhom zo zásobníka
  keď sa obnoví obsah všetkých príslušných registrov, vykoná sa návrat z
  podprogramu prerušenia, ktorý načíta ďalšiu inštrukciu podľa počítadla
  programu

## Slide 7: Prerušenia a Výnimky
spracovanie prerušenia nie je povolené po inštrukciách, ktoré testovali alebo nastavovali stav počítača, ktorý sa má zachovať počas vykonávania nasledujúcej inštrukcie
inštrukcie, po ktorých nie je povolené spracovanie prerušenia, sa nazývajú neprerušiteľné inštrukcie
kontrola požiadaviek na prerušenie sa uskutoční po vykonaní takých inštrukcií, po ktorých sú prerušenia povolené

## Slide 8: Prerušenia a Výnimky
spracovanie prerušenia je možné blokovať aj naprogramovaným spôsobom - maskovaním prerušenia v dôsledku vykonania príslušných interných inštrukcií počítača
netýka sa to prerušenia prichádzajúceho na nemaskovateľnom pine prerušenia.
nemaskovateľné prerušenia sa musia spracovať vždy, ale až po prerušiteľných inštrukciách

## Slide 9: Prerušenia a Výnimky
Cyklus vykonávania inštrukcií
vrátane spracovania prerušenia
  načítanie inštrukcie
  vykonanie inštrukcie
  povolenie/blokovanie prerušenia
    ak je prerušenie povolené, vykoná sa spracovanie prerušenia
    ak nie je prerušenie povolené, načíta sa ďalšia inštrukcia

## Slide 10: Prerušenia a Výnimky
signál, ktorý prichádza k prerušovaciemu pinu, môže byť logickým súčtom signálov prerušení prichádzajúcich z viacerých zdrojov
je potrebné zistiť, z akého zdroja pochádza aktuálny signál prerušenia a ak prichádza signál je súčtom signálov z viacerých zdrojov, treba rozhodnúť, ktorý zo zdrojov bude slúžiť ako prvý, pretože procesor dokáže spracovať naraz iba jedno prerušenie

## Slide 11: Prerušenia a Výnimky
tieto problémy sú riešené radičmi prerušenia, ktoré budeme preberať pri vstupno/výstupných zariadeniach
spracovanie prerušenia je možné organizovať pomocou jednej alebo viacerých úrovní priority, ktoré sú priradené prerušeniam prichádzajúcim z rôznych zdrojov
radiče prerušenia prenášajú do procesora okrem signálu žiadosti o prerušenie aj identifikačný kód prerušenia, ktoré má najvyššiu prioritu

## Slide 12: Prerušenia a Výnimky
programy prerušenia s jednou úrovňou priority nie sú prerušiteľné inými prerušeniami, ktoré môžu prísť
  všetky prerušenia majú iba jednu úroveň prerušenia

## Slide 13: Prerušenia a Výnimky
pri viacerých úrovniach priority môžu
prerušenia, ktoré majú vyššiu prioritu,
prerušiť spracovanie prerušení
s prioritami nižšej úrovne
toto je organizované pomocou vnorených
podprogramových volaní prerušenia,
kde sú stavy prerušených programov a
podprogramov uložené v zásobníku

## Slide 14: Prerušenia a Výnimky
Výnimky
  druh vnútorných prerušení vyvolaných vo vnútri procesora
  aktivujú sa buď špeciálnymi internými inštrukciami alebo niektorými výnimočnými situáciami, ktoré môžu nastať počas vykonávania programu a hrozí zničeníe integrity systému
  spracovávajú sa podobným spôsobom ako nemaskovateľné prerušenia