## Slide 1: Riadiaca jednotka procesora
Mgr. Ing. Martin Butkovský

## Slide 2: Riadiaca jednotka procesora
Úvod
  riadiaca jednotka generuje riadiace signály v správnom poradí na základe inštrukcie, ktorú načítava z operačnej pamäte do registra RI - Register Inštrukcií a dekóduje ju
  podľa toho, ako prebieha dekódovanie, rozlišujeme
    Drôtové riadiace jednotky
      riadiaca jednotka je navrhnutá prostredníctvom kombinačného logického obvodu
      rýchle, ale neprispôsobivé
      mikroprocesory typu RISC navrhnuté spoločnosťami DECAlpha, Hewlett-Packard, Compaq, SUN
    Mikroprogramovateľné (mikroprogramované) riadiace jednotky
      riadiaca jednotka je riadená mikroprogramom uloženým v pamäti mikroprogramov
      prispôsobivé, ale pomalé
      mikroprocesory typu CISC, INTEL x86 používané v osobných počítačoch typu IBM PC

## Slide 3: Drôtové riadiace jednotky
vychádza z toho, že generátor riadiaceho signálu je zapojený pevne
riadiace signály sú generované špeciálne navrhnutými hardvérovými logickými obvodmi, v ktorých nemôžeme upravovať metódu generovania signálu bez toho, aby sme fyzicky zmenili štruktúru logického obvodu

## Slide 5: Drôtové riadiace jednotky
základné údaje na generovanie riadiaceho signálu sa nachádzajú v operačnom kóde inštrukcie
operačný kód inštrukcie je dekódovaný v dekodéri inštrukcií
výsledkom dekódera je niekoľko výstupných liniek, ktoré nastavujú
aktívne hodnoty signálov
Kombinačný riadiaci logický obvod
  kombinuje logickými funkciami dekódované signály z dekódera s časovacími
  signálmi, ktoré generuje sekvenčné počítadlo
  výsledkom sú riadiace signály, ktoré predstavujú po sebe idúce stavy riadiacej jednotky

## Slide 6: Mikroprogramovateľná riadiaca jednotka
mikroprogramovateľné (mikroprogramované) riadiace jednotky
  existencia pamäte mikroprogramov (riadiaceho úložiska) sa používa na ukladanie slov, ktoré obsahujú riadiace signály potrebné na vykonávanie inštrukcií
  Inštrukcie sa načítajú z L1 – Instruction cache do Registra Inštrukcií štandardným spôsobom
  operačný kód inštrukcie predstavuje počiatočnú adresu mikroprogramu, ktorý sa nachádza v pamäti mikroprogramov

## Slide 7: Mikroprogramovateľná riadiaca jednotka

## Slide 8: Mikroprogramovateľná riadiaca jednotka
  fungovanie mikroprogramovateľnej riadiacej jednotky
    Generátor adries
      prenáša externú adresu do Adresného Registra mikroinštrukcie
      určuje poradie adries pre pamäť mikroprogramov
      inkrementuje Adresný Register mikroinštrukcie o 1
    Adresný Register mikroinštrukcie
      určuje adresu nasledujúcej mikroinštrukcie
    Pamäť mikroprogramov
      obsahuje mikroprogramy (súbor mikroinštrukcií)
      mikroinštrukcia obsahuje
        bity, ktoré spúšťajú mikrooperácie
        bity, ktoré určujú adresu nasledujúcej mikroinštrukcie

## Slide 9: Mikroprogramovateľná riadiaca jednotka
  fungovanie mikroprogramovateľnej riadiacej jednotky
    Register mikroinštrukcie
      táto mikroinštrukcia obsahuje
        pole kódovaného riadiaceho signálu
        adresu nasledujúcej mikroinštrukcie daného mikroprogramu
        riadiace pole, ktoré slúži na riadenie činnosti generátora adries mikroinštrukcie
          určuje režim adresovania, ktorý sa má použiť na adresu vloženú do aktuálnej mikroinštrukcie
          táto adresa je upravená pomocou príznakov stavu procesora, ktoré predstavujú stav výpočtov v aktuálnom programe
      mikroinštrukcia sa dekóduje a dekóder generuje riadiace signály
      posledná mikroinštrukcia v mikroprograme načíta nasledujúcu inštrukciu z L1 – Instruction cache do registra inštrukcií

## Slide 10: Drôtová vs Mikroprogramovateľná riadiaca jednotka
Drôtové riadiace jednotky | Mikroprogramovateľná riadiaca jednotka
generujú riadiace signály pomocou logických obvodov | generujú riadiace signály pomocou mikroinštrukcií uložených v riadiacej pamäti
rýchlejšie, pretože riadiace signály sú generované pomocou hardvéru | pomalšie, pretože riadiace signály sú generované pomocou mikroinštrukcií.
ťažko upraviteľné, pretože logické obvody sú pevne zapojené | ľahko upraviteľné, pretože zmeny je potrebné vykonať iba na úrovni inštrukcií
drahšie, pretože sa všetko musí realizovať logickými hradlami | lacnejšie, pretože na generovanie riadiacich signálov sa používajú iba mikroinštrukcie
nezvládajú zložité inštrukcie, pretože návrh logického obvodu sa stáva zložitým. | zvládajú zložité inštrukcie
používa sa len obmedzený počet inštrukcií | riadiace signály sú generované pre veľké množstvo inštrukcií
používa sa v procesoroch RISC | používa sa v procesoroch CISC