## Slide 1: Zvyšovanie výkonnosti procesorov
Mgr. Ing. Martin Butkovský

## Slide 2: Zvyšovanie výkonnosti procesorov
Úvod
  Ako zvýšiť výkonnosť procesorov ?
    1. Zvýšiť počet bitov, ktoré sú spracovávané naraz zvýšiť šírku spracovávaného slova
    2. Konštrukcia procesora - stavba procesora na základe subsystémov
    3. Zvyšovanie počtu subsystémov procesora
    4. Zvyšovanie počtu inštrukcií
    5. Zvyšovanie frekvencie
    6. Zvyšovanie výkonnosti na báze technológie výroby
    7. Zvyšovanie výkonnosti logikou pri načítavaní a vykonávaní inštrukcií ako je napríklad
    zreťazovanie inštrukcií – pipeline
    8. Paralelizmus

## Slide 3: Zvyšovanie výkonnosti procesorov
1. Zvýšiť počet bitov, ktoré sú spracovávané naraz
zvyšovanie šírky spracovávaného slova
  4004 – 4 bity
  8080 – 8 bitov
  86-ka - 16 bitov
  286-ka - 16 bitov
  386-ka - 32 bitov
  486-ka - 32 bitov
  586-ka - 64 bitov

## Slide 4: Zvyšovanie výkonnosti procesorov
2. Konštrukcia procesora - stavba procesora na základe subsystémov
  Procesory 8086 a 8088 obsahujú 2 subsystémy
    1. Eu - Execution Unit
      subsystém, kde sa dékódujú a vykonávajú inštrukcie, ktoré prídu z BIU
    2. BIU - Bus Interface Unit
      subsystém, ktorý spája EU s okolím adresnou a dátovou zbernicou
  Ak EU nepotrebuje čítať a ukladať údaje, tak načítava ďaľšie inštrukcie
  a ukladá ich do Fronty inštrukcií, čo je 6 bytová pamäť v procesore 8086
  a 4 bytová pamäť v procesore 8088 pracujúca princípom FIFO - First In First Out.

## Slide 5: Vývoj procesorov Intel

## Slide 6: Zvyšovanie výkonnosti procesorov
  2. Konštrukcia procesora - stavba procesora na základe subsystémov
    Execution Unit
      obsahuje
        1. ALU,
        2. 16 bitové univerzálne registre AX, BX, CX, DX delené na 8 bitové
        3. 16 bitové pomocné registre
          SP - Stack Pointer - ukazovateľ zásobníka
          BP - Base Pointer - register využiteľný pre adresovanie dávok
          SI - Source Index - register zdroja
          DI - Destination Index - register cieľa

## Slide 7: Zvyšovanie výkonnosti procesorov
2. Konštrukcia procesora - stavba procesora na základe subsystémov
  Bus Interface Unit
    obsahuje 16 bitové registre
      IP - Instruction Pointer - ukazovateľ offsetu nasledujúcej inštrukcie
      CS - Code Segment - aktuálny segment inštrukcie
      DS - Data Segment - aktuálny segment všeobecných dát
      ES - Extra Segment - rezervný register používaný pri spracovavaní reťazených premenných
      SS - Stack Segment - segment zásobníka
      AU - Address Unit - aritmetická jednotka vypočtu adresy

## Slide 8: Zvyšovanie výkonnosti procesorov
3. Zvyšovanie počtu subsystémov procesora
  8086
    EU – Execution Unit
    BIU – Bus Interface Unit
  80286
    EU – Execution Unit - to iste ako pri procesore okrem úloh venované tvorbe adresy
    AU – Address Unit - jednotka výpočtu adresy
    BU - Bus Unit - zabezpečuje spojenie so zbernicami súčasťou je fronta inštrukcií
    (pamäť FIFO 6x16 bitov)
    IU - Instruction Unit - subsystém fronty 3 už dekódovaných inštrukcií

## Slide 9: Zvyšovanie výkonnosti procesorov
3. Zvyšovanie počtu subsystémov procesora
  80386 - EU vykonáva to isté ako pri 80286
    SU - Segment Unit - vykonáva úlohy ako pri 80286
    PU - Page Unit - úlohy nad adresami v režime stránkovania
    BIU – Bus Interface Unit - zabezpečuje komunikáciu CPU s okolím
    IPU - Instruction Prefetch Unit - fronta inštrukcií tvorí samostatný subsystém
    IDU - Instruction Decode unit - subsystém fronty 3 už dekódovaných inštrukcií
  80486
    má šesť identických subsystémov ako 386-ka a je rozšírená o dva subsystémy,
    koprocesor a 8kB pamäte cache

## Slide 10: Zvyšovanie výkonnosti procesorov
4. Zvyšovanie počtu inštrukcií
  jedna špecializovaná inštrukcia vykoná požadovanú úlohu vždy rýchlejšie ako sled inštrukcií
  ak bude zvyšovať počet inštrukcií a budeme používať špecializované inštrukcie, dostaneme sa k architektúram
  CISC - Complex Instruction Set Computer
    počítače s komplexnou sadou inštrukcií
    mikroprocesory od firiem Intel 80x86 a Motorola 680x0
    veľký počet inštrukcií
    premenlivá dĺžka inštrukcie (operačný kód + adresa/i operandu/ov)
    sekvenčné dekódovanie inštrukcií (na baze mikroprogramov)
    mikroprogramovatelná riadiaca jednotka
    malý počet registrov
    pevná ALU

## Slide 11: Zvyšovanie výkonnosti procesorov
Odborníci sa začali zaujímať o súvislosti počtu inštrukcií s výkonnosťou počítačov a štatistické výsledky podielu jednotlivých inštrukcií viedli k zaujímavým výsledkom, ktoré môžete vidieť na obrázku.

## Slide 12: Zvyšovanie výkonnosti procesorov
Myšlienka počítačov s menším počtom inštrukcií
  RISC - Reduced instruction Set Computer
    počítače s redukovanou sadou inštrukcií
    hardvérové dekodovanie inštrukcií, ktoré spôsobilo nárast výkonu
    inštrukcie s pevnou dĺžkou
    drôtová riadiaca jednotka
    veľký počet registrov
      uvoľnené miesto na čipe po pamäti mikroprogramov je zaplnené registrami
      zvýšenie výkonu, pretože CPU sa nemusí obracať na pomalšiu pamäť

## Slide 13: Zvyšovanie výkonnosti procesorov
5. Zvyšovanie frekvencie
6. Zvyšovanie výkonnosti na báze technológie výroby
7. Zvyšovanie výkonnosti logikou pri načítavaní a vykonávaní inštrukcií ako je napríklad zreťazovanie inštrukcií – pipelinening
8. Paralelizmus