## Slide 1: Flynnova klasifikácia
Mgr. Ing. Martin Butkovský

## Slide 2: Flynnova klasifikácia
Úvod
  klasifikácia podľa Flynna delí počítače podľa počtu tokov inštrukcií a tokov údajov
  tok inštrukcií - postupnosť inštrukcií načítaných z pamäte sa nazýva
    Single Instruction stream - jeden tok inštrukcií
    Multi Instruction stream - viacnásobný tok inštrukcií
  tok údajov - operácie vykonávané s údajmi v procesore
    Single Data stream - jeden tok údajov
    Multi Data stream – viacnásobný tok údajov
  Kombináciou dostaneme nasledovné možnosti:
    SISD - Single Instruction Single Data stream
    SIMD - Single Instruction Multi Data stream
    MISD - Multi Instruction Single Data stream
    MIMD - Multi Instruction Multi Data stream

## Slide 3: Flynnova klasifikácia
SISD - Single Instruction Single Data stream
  typickým príkladom sú počítače von Neumannovej koncepcie
  procesory, ktoré sme doteraz preberali
  jeden tok inštrukcií spracováva jeden tok údajov

## Slide 4: Flynnova klasifikácia
SIMD - Single Instruction Multi Data stream
  počítače, ktoré vykonávajú vektorové a maticové operácie
  jeden tok inštrukcií spracováva viacero tokov údajov
  jedna inštrukcia vykonáva operáciu súčasne s viacerými tokmi údajov vo viacerých procesorových elementoch, z ktorých každý má vlastný operačný podsystém, (vlastnú ALU a vlastné registre) a spoločnú riadiacu jednotku
  všetky elementy vykonávajú rovnakú operáciu nad rôznymi údajmi vektorových (maticových) operandov, ktoré boli cez systémovú údajovú zbernicu presunuté do pripojených pamätí jednotlivých elementov

## Slide 6: Flynnova klasifikácia
  MISD - Multi Instruction Single Data stream
    viacnásobný tok inštrukcií spracováva jeden tok údajov
    je to iba teoretický model, ktorý sa prakticky nepoužíva

## Slide 8: Flynnova klasifikácia
MIMD - Multi Instruction Multi Data stream
  viacnásobný tok inštrukcií spracováva viacnásobný tok údajov
  môžeme ich rozdeliť na dva typy:
    Multiprocesorové systémy
    Multipočítačové systémy

## Slide 9: Flynnova klasifikácia
MIMD - Multi Instruction Multi Data stream
  Multiprocesorové systémy
    paralelný počítač obsahujúci viacero procesorov, ktoré pre styk s okolím používajú spoločné vstupno/výstupné zariadenia, pričom pamäť môže byť spoločná (zdieľaná) resp. každý procesor má vlastnú pamäť
    podľa pamäti delíme multprocesorové systémy na :
      volne viazané (Loosely Coupled)
      tesne viazané (Tightly Coupled)
      hybridné

## Slide 10: Flynnova klasifikácia
MIMD - Multi Instruction Multi Data stream
  Multiprocesorové systémy
    podľa pamäti delíme multprocesorové systémy na :
      volne viazané (Loosely Coupled)
        každý procesor má svoju pamäť a na vzájomnú komunikáciu sa používa systém posielania správ (Message Passing - odovzdávanie správ) špeciálnym prepojovacím podsystémom

## Slide 11: Flynnova klasifikácia
MIMD - Multi Instruction Multi Data stream
  Multiprocesorové systémy
    podľa pamäti delíme multprocesorové systémy na :
      tesne viazané (Tightly Coupled)
        každý procesor pracuje so spoločnou zdieľanou ako vidíte na obrázku a)
        resp. niekoľkými blokmi spoločnej pamäti ako vidíte na obrázku b)
        prepojenie procesorov je realizované zbernicovo

## Slide 12: Flynnova klasifikácia
MIMD - Multi Instruction Multi Data stream
  Multiprocesorové systémy
    podľa pamäti delíme multprocesorové systémy na :
      hybridné
        vzniknú kombináciou voľne a tesne viazaných, t. j. vlastnými a zdieľanou pamäťou,
        resp. vlastné pamäte umožňujú zdieľanie iným procesorom